Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr II

SKANER STOMATOLOGICZNY Z SYSTEMEM OCENY PREPARACJI

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | System wyposażony w automatyczny skaner stołowy - wykorzystujący technologię światła paskowego. | TAK |  |
| 2. | System zawierający narzędzie do rekalibracji skanera. | TAK |  |
| 3. | Dokładność skanowania nie mniejsza niż 30 µm. | TAK |  |
| 4. | Komputer obsługujący skaner wyposażony w kartę graficzną 3D. | TAK |  |
| 5. | Monitor 24``w rozdzielczości HD. | TAK |  |
| II | OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE: |  |  |
| 1. | Obsługę skanera. | TAK |  |
| 2. | Możliwość nałożenia pracy „prowadzącego” i „studenta” na siebie w postaci obrazów 3D i możliwość ich porównania. | TAK |  |
| 3. | Zabezpieczenie hasłem dostępu jako „prowadzący”. | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenie hasłem dostępu jako „student”. | TAK |  |
| 5. | Możliwość generowania nowych ćwiczeń z poziomu „prowadzącego”. | TAK |  |
| 6. | Możliwość zmiany dopuszczalnej tolerancji pomiędzy pracą studenta i prowadzącego – z poziomu „prowadzącego”. | TAK |  |
| 7. | Tworzenie bazy danych prac studentów z możliwością ich filtrowania. | TAK |  |
| 8. | Analizę odchyleń pomiędzy pracą studenta i prowadzącego za pomocą skali barwnej. | TAK |  |
| 9. | Możliwość pomiaru w jednostkach układu SI - odchyleń pomiędzy pracą studenta i prowadzącego. | TAK |  |
| 10. | Możliwość wydruku z każdego poziomu. | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie dające możliwość studentowi edytowania swoich prac ale nie pozwalające na ich kasowanie. | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie dające możliwość studentowi zapisu swoich prac w postaci pliku tylko do odczytu. | TAK |  |
| 13. | Oprogramowania dające możliwość projektowania prac protetycznych koron, mostów, inley, onlay, licówek. | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie posiadające moduł wirtualnego artykulatora. | TAK |  |
| III | SYSTEM INFORMATYCZNY |  |  |
| 1. | 4 komputery wraz z monitorem oraz wszystkimi niezbędnymi elementami do obsługi oprogramowania wymienionego w punkcie II. | TAK |  |
| 2. | 4 dodatkowe licencje oprogramowania wymienionego w punkcie II. | TAK |  |
| 3. | Switch pozwalający na połączenie wszystkich 5 stanowisk w jedną sieć komputerową (wykonanie okablowania po stronie zamawiającego). | TAK |  |
| IV | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| 3. | Montaż systemu, połączenie 5 stanowisk w sieć, szkolenie. | TAK |  |