Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr I

Aparat elektrokardiograficzny – 2 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Automatyczna analiza i interpretacja zapisu EKG | TAK |  |
| 2. | Praca w trybie Auto i Manual. | TAK |  |
| 3. | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | TAK |  |
| 4. | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera. | TAK |  |
| 5. | Klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
| 6. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |
| 7. | Wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów. | TAK |  |
| 8. | Pamięć ostatniego badania automatycznego. | TAK |  |
| 9. | Wykonanie do min. 60 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK |  |
| 10. | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 11. | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s. | TAK |  |
| 12. | Grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona. | TAK |  |
| 13. | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu. | TAK |  |
| 14. | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. | TAK |  |
| 15. | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
| 16. | Automatyczna detekcja zespołów QRS. | TAK |  |
| 15. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
| 17. | Filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego. | TAK |  |
| 18. | Filtr pływania izolinii. | TAK |  |
| 19. | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca. | TAK |  |
| 20. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. | TAK |  |
| 21. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 22. | Graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury. | TAK |  |
| 23. | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |  |  |
| 1. | Komplet elektrod przedsercowych przyssawkowych - 6 szt. Komplet elektrod kończynowych klipsowych – 4 szt. Kabel pacjenta, kabel sieciowy Żel do EKG w op. 250 g – 1 szt. Papier EKG – 1 rolka | TAK |  |
| III. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |

Aparat elektrokardiograficzny z wyposażeniem – 2 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Automatyczna analiza i interpretacja zapisu EKG | TAK |  |
| 2. | Praca w trybie Auto, Manual i Automanual. | TAK |  |
| 3. | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera. | TAK |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna, która umożliwia łatwe wykonanie badania EKG. | TAK |  |
| 5. | Kolorowy ekran dotykowy nie mniejszy niż (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu | TAK |  |
| 6. | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 7. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: 112 mm). | TAK |  |
| 8. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4. | TAK |  |
| 9. | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 10. | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s. | TAK |  |
| 11. | Proste zakładanie papieru (Easy load). | TAK |  |
| 12. | Baza pacjentów i badań. | TAK |  |
| 13. | Wewnętrzna pamięć na min. 800 badań. | TAK |  |
| 14. | Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive). | TAK |  |
| 15. | Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału. | TAK |  |
| 16. | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
| 17. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. | TAK |  |
| 18. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 19. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego. | TAK |  |
| 20. | Cyfrowy filtr pływania izolinii. | TAK |  |
| 21. | Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB - PenDrive). | TAK |  |
| 22. | Możliwość wysyłania zapisów EKG wraz opisem w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na skrzynkę odbiorczą. | TAK |  |
| 23. | Eksport badań w formacie PDF | TAK |  |
| 24. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. | TAK |  |
| 25. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 26. | Menu wyświetlane na ekranie w j. polskim. | TAK |  |
| II. | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |  |  |
| 1. | Komplet elektrod przedsercowych przyssawkowych - 6 szt. Komplet elektrod kończynowych klipsowych – 4 szt. Kabel pacjenta, kabel sieciowy Żel do EKG w op. 250 g – 1 szt. Papier EKG – 1 rolka | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1.1 | Wózek pod oferowany aparat EKG. | TAK |  |
| IV. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum10 lat. | TAK |  |
| V. | DOKUMENTY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |