Załącznik nr III B

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Zadanie nr VI

Ultradźwiękowy detektor tętna płodu – 2 szt.

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Aparat do rutynowych badań akcji serca płodu przez lekarzy ginekologów, położników i położne. | TAK |  |
| 2. | Czytelny wyświetlacz LED częstości tętna FHR. | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiaru tętna: 50 – 210 bpm. | TAK |  |
| 4. | Automatyczny wyłącznik. | TAK |  |
| 5. | Wodoodporna głowica. | TAK |  |
| 6. | Wysoka czułość min. od 10 tygodnia ciąży. | TAK |  |
| 7. | Niski poziom szumów. | TAK |  |
| 8. | Ręczna i automatyczna regulacja głośności. | TAK |  |
| 9. | Częstotliwość fali: 2MHz. | TAK |  |
| 10. | Automatyczne i ręczne zliczanie tętna. | TAK |  |
| 11. | Waga max 300g. | TAK |  |
| 12. | Zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
| 13. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów. | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie standardowe: żel USG, torba, akumulatorki i ładowarka. | TAK |  |
| II. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski: Podać dane adresowe, tel. fax. | TAK |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu minimum 10 lat. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTY |  |  |
| 1. | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE, powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych), tzn., że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. | TAK |  |