CZĘŚĆ III SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZP/49/PN</2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych. System ma działać w technologii RFID (Radio Frequency Identification) w częstotliwości 13,56 MHz przeznaczonej dla zastosowań w bibliotece. Oferowany system RFID musi być zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty zgodności z normą CE 
oraz odpowiednimi normami ISO.

System RFID ma realizować następujące funkcje:

- identyfikacja zbiorów bibliotecznych,

- ochrona zbiorów bibliotecznych przed nieuprawnionym ich wyniesieniem poza teren chroniony,

- obsługowe i samoobsługowe wypożyczenia i zwroty zbiorów bibliotecznych,

- kodowanie etykiet RFID,

- porządkowanie i kontrola księgozbioru (skontrum),

- administrowanie systemem RFID,

- statystyka i raportowanie ruchu księgozbioru.

System RFID musi być w pełni zintegrowany ze stosowanym w bibliotece systemem bibliotecznym Zamawiającego (ALEPH wersja 22) zwanym dalej systemem ALEPH. Oprogramowanie musi być zainstalowane i funkcjonować bez zakłóceń na stacjach roboczych z systemem operacyjnym Windows (Windows XP, Windows 7).

Stan obecny

Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph wersja 22 oraz korzysta 
z elektromagnetycznego systemu zabezpieczenia zbiorów firmy 3M.

Struktura systemu RFID

Przewiduje się instalację systemu w Bibliotece Głównej i Filii nr 1.

W budynku Biblioteki Głównej przewidziano instalację dwóch bramek kontrolnych,  czterech stanowisk do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy, jednego stanowiska do kodowania etykiet, jednego mobilnego urządzenia RFID 
do porządkowania księgozbioru i przeprowadzania skontrum, jednego urządzenia 
do samodzielnych zwrotów (wrzutnia zewnętrzna), jednego urządzenia do samodzielnego wypożyczania (selfcheck) oraz licznik odwiedzin.

W filii biblioteki przewidziano instalację jednej bramki kontrolnej oraz jednego stanowiska do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy.

| L.p. | Nazwa | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bramka RFID kontrolno-raportująca z licznikiem wejść/wyjść | 3 | Biblioteka Główna -2 Filia - 1 |
| 2. | Stanowisko do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy | 4 | Biblioteka Główna -4 |
| 3. | Stanowisko do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy z ograniczonymi funkcjami | 1 | Filia - 1 |
| 4. | Stanowisko do kodowania etykiet | 1 | Biblioteka Główna |
| 5. | Mobilne urządzenie do skontrum | 1 | Biblioteka Główna |
| 6. | Urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia zewnętrzna) z taśmociągiem i wózkiem bibliotecznym | 1 | Biblioteka Główna |
| 7. | Urządzenie do samodzielnego wypożyczania (selfcheck) | 1 | Biblioteka Główna |
| 8. | Etykiety aluminiowe RFID na książki i czasopisma 1 kbit | 80 tys. | Biblioteka Główna |
| 9. | Etykiety RFID na CD/DVD | 2 tys. | Biblioteka Główna |
| 10. | Licznik osób z kamerą termowizyjną | 1 | Biblioteka Główna |
| 11. | Montaż urządzeń, wdrożenie, konfiguracja systemu, testowanie systemu, szkolenie personelu | 1 | Biblioteka Główna + Filia |

Wymogi techniczne elementów systemu będącego przedmiotem zamówienia:

- Bramka RFID kontrolno-raportująca z licznikiem wejść/wyjść:

Bramki będą usytuowane przy wyjściu z wypożyczalni i czytelni w Bibliotece Głównej oraz przy wyjściu na Filii nr 1.

Wymogi funkcjonalne:

- ochrona stref z wolnym dostępem do zbiorów: wypożyczalni, czytelni oraz filii biblioteki, zabezpieczenie przejścia o szerokości 900 mm, w polu bramki nie może być miejsc, w których etykiety nie są prawidłowo odczytywane, odczytywanie informacji z etykiet RFID i przekazywanie ich do systemu po znalezieniu 
się etykiety w polu bramki,

- wzbudzanie alarmu świetlnego i dźwiękowego z natychmiastowym podaniem 
do systemu danych odczytanych z etykiety RFID o pozycji wywołującej alarm 
na wybranych stanowiskach bibliotecznych wskazanych przez Zamawiającego,

- sterownik bramki RFID i oprogramowanie do monitoringu muszą współpracować z systemem ALEPH w zakresie identyfikacji wynoszonych i wnoszonych woluminów, na wybranych komputerach pracownicy mają mieć możliwość tworzenia raportów dotyczących wnoszonych i wynoszonych woluminów 
wraz z informacją o tytule, autorze i statusie książki, wzbudzonych alarmów 
oraz raportu wejść i wyjść,

- licznik odwiedzin zliczający wejścia/wyjścia, umożliwiający wykonywanie statystyk w różnych konfiguracjach, na bieżąco wyświetlający informację 
na komputerze o ilości osób wchodzących lub wychodzących, umożliwiający przechowywanie i eksportowanie danych do formatu tekstowego,

Wymogi techniczne:

- bramka dwuantenowa 500+900+500,

- wymiary pojedynczej anteny o szer. min. 450 mm x wys. min. 1600 mm,

- wykonanie: podstawa z tworzywa sztucznego, panel anteny ze szkła organicznego,

- grubość tafli szkła: max. 20 mm,

- urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP),

- zasilanie anten systemu napięciem bezpiecznym dla człowieka, nie większym 
niż 24V,

- praca anten multipleksowana, każda z anten jest jednocześnie nadawcza 
i odbiorcza,

- zintegrowany sterownik RFID,

- możliwość tymczasowej dezaktywacji bramki przez upoważniony personel biblioteki: programowe lub poprzez wyłączenie zasilania bramki,

- możliwość pracy z zasilaniem awaryjnym,

- licznik odwiedzin wbudowany w panel anteny, działający w oparciu o technikę bariery podczerwieni, zachowujący stan licznika w przypadku braku zasilania,

- zdalny serwis i strojenie przez internet.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dostępną kolorystykę podstawy anteny do wyboru przez Zamawiającego.

Warunki montażu:

- w Bibliotece Głównej bramki należy zamontować w miejscu dotychczas funkcjonujących bramek systemu elektromagnetycznego zabezpieczenia zbiorów (wymagany demontaż istniejących bramek oraz dostosowanie zasilania energetycznego i przyłączy internetowych),

- w filii biblioteki bramkę należy zamontować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (wymagane dostosowanie zasilania energetycznego oraz przyłączy internetowych.

Instalacje elektryczne:

Zasilanie bramek:

Do zadań wykonawcy należy doprowadzenie zasilania 230V z najbliższych istniejących tablic piętrowych zlokalizowanych w obiekcie. Zasilanie bramek wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V. Każdy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowymtypu: A, 25A, 30mA z członemnadmiarowoprądowym B6A. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie każdej bramki osobnym obwodem elektrycznym. Zabezpieczenia należy zamontować, podłączyć i opisać w tablicach piętrowych. Przewody należy układać na istniejących trasach kablowych w przestrzeni międzysufitowej. Odejścia przewodów z tras kablowych wykonać w rurkach ochronnych. Wszystkie instalacje widoczne poniżej sufitu podwieszanego należy prowadzić w tynku w rurkach ochronnych. Wykonane bruzdy należy zaprawić a następnie odtworzyć strukturę ściany do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- protokoły pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego),

- dokumentację powykonawczą.

Instalacje teletechniczne:

Do zadań wykonawcy należy doprowadzenie przyłączy internetowych z GPD zlokalizowanego na II kondygnacji budynku do montowanych bramek. Przyłącza internetowe wykonać przewodem UTP Cat. 5E 4x2x0.5. Nowo doprowadzone skrętki komputerowe od strony głównego serwera należy rozszyć na patch panelu typu: 19” 1U CAT. 5e 24 portowy (dostawa panelu w gestii wykonawcy zadania)a następnie opisać zaś od strony bramek zarobić końcówkę RJ 45. Przewody należy układać na istniejących trasach kablowych w przestrzeni międzysufitowej. Odejścia przewodów z tras kablowych wykonać w rurkach ochronnych. Wszystkie instalacje widoczne poniżej sufitu podwieszanego należy prowadzić w tynku w rurkach ochronnych. Wykonane bruzdy należy zaprawić a następnie odtworzyć strukturę ściany do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- protokoły pomiarów skrętki komputerowej,

- dokumentację powykonawczą.

Uwaga.

Wymienione powyżej instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi normami.

- Stanowisko do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy:

Stanowisko powinno składać się z czytnika RFID zintegrowanego z ekranowaną anteną, czytnika kart bibliotecznych i legitymacji studenckich oraz ręcznego podajnika etykiet bibliotecznych RFID. Czytnik RFID powinien mieć możliwość opcjonalnego zamontowania na półce tuż pod blatem wykonanym z drewna i umożliwiać przeniesienie bezpośrednio na biurko przez bibliotekarza.

Wymogi funkcjonalne:

- wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych wyposażonych w etykiety RFID realizowane w kliencie systemu bibliotecznego ALEPH skutkujące zmianą flagi zabezpieczającej,

- identyfikacja czytelnika za pomocą czytnika legitymacji studenckich,

- identyfikacja czytelnika za pomocą czytnika kart bibliotecznych z kodem kreskowym (czytnik kodów kreskowych nie jest przedmiotem zamówienia),

- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH: tytuł, autor, sygnatura 
i dodatkowo, takich które zostaną określone w momencie wdrożenia systemu RFID, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,

- sprawdzanie i zmiana statusu flagi zabezpieczającej,

- oprogramowanie ma umożliwiać realizację ww. funkcji,

- oprogramowanie ma być zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,

- komunikacja z systemem bibliotecznym ma odbywać się wyłącznie 
z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2).

- interfejs dla bibliotekarza w jęz. polskim.

Wymogi techniczne czytnika RFID zintegrowanego z ekranowaną anteną:

- obudowa: plastik z elementami antypoślizgowymi,

- wymiary: szer. max 380 mm x dług. max 280 mm,

- zasilanie: 12-24V DC,

- moc:  ok. 1,5W,

- normy: EN 300330, EN 60950, EN 50364,

- odczyt danych oraz odczyt i zapis stanu flagi zabezpieczającej do wysokości min. 30 cm nad czytnikiem,

- mechanizmy antykolizyjne zapewniające poprawny odczyt co najmniej 5 etykiet RFID jednocześnie,

- ekranowanie anteny ograniczające działanie czytnika, zabezpieczające przed przypadkowym odczytaniem woluminów leżących na blacie w pobliżu czytnika oraz pod nim.

Wymogi techniczne czytnika legitymacji studenckich:

- obudowa: plastik z elementami antypoślizgowymi,

- zasilanie czytnika z portu USB,

- wymiary.: dług. max 150 mm x szer. max 90 mm,

- identyfikacja czytelnika w oparciu o karty Mifare,

- urządzenie powinno spełniać normy: ISO14443-A, ISO14443-B, EN 300330.

Stanowisko ma być wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych zamawiającemu.

- Stanowisko do wypożyczeń i zwrotów z funkcją kodowania etykiet przez bibliotekarzy z ograniczonymi funkcjami (dla filii)

Stanowisko powinno składać się z czytnika RFID zintegrowanego z anteną oraz ręcznego podajnika etykiet bibliotecznych RFID. Czytnik powinien mieć możliwość pracy bezpośrednio na biurku bibliotekarza.

Wymogi funkcjonalne:

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH: tytuł, autor, sygnatura i dodatkowo, takich które zostaną określone w momencie wdrożenia systemu RFID, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,

- wypożyczanie i zwrot materiałów bibliotecznych wyposażonych w etykiety RFID realizowane w kliencie systemu bibliotecznego ALEPH skutkujące zmianą flagi zabezpieczającej,

- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,

- oprogramowanie zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,

- oprogramowanie umożliwiającego realizację ww. funkcji,

- komunikacja z systemem bibliotecznym odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2/),

- jednoczesny odczyt pojedynczej etykiety do 15 cm nad anteną,

- interfejs dla bibliotekarza w jęz. polskim.

Wymogi techniczne czytnika RFID zintegrowanego z ekranowaną anteną:

- wymiary zewnętrzne urządzenia: dług. max 240 mm x szer. max 220 mm,

- obudowa: materiał ABS, ukośna, z ogranicznikiem do pozycjonowania książek,

- obsługa etykiet bibliotecznych oraz kart Mifare,

- zasilanie czytnika z portu USB (nie wymaga osobnego zasilacza),

- komunikacja USB 2.0,

- moc urządzenia: max: 0,25 W.

Stanowisko ma być wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych zamawiającemu.

- Stanowisko do kodowania etykiet RFID

Stanowisko powinno składać się z czytnika RFID zintegrowanego z ekranowaną anteną oraz ręcznego podajnika etykiet bibliotecznych RFID i umożliwiać kodowanie etykiet RFID.

Wymogi funkcjonalne:

- kodowanie etykiet, poprzez zapisywanie w pamięci etykiety następujących danych pobieranych automatycznie z systemu ALEPH: tytuł, autor, sygnatura i dodatkowo, takich które zostaną określone w momencie wdrożenia systemu RFID, a które nie zajmą łącznie więcej miejsca niż przewidziane w pamięci etykiety 80 znaków,

- sprawdzanie i zmiana statusu flagi zabezpieczającej,

- oprogramowanie zainstalowane na standardowych komputerach bibliotecznych z uruchomioną aplikacją klienta systemu bibliotecznego ALEPH, dostarczonych przez Zamawiającego,

- komunikacja z systemem bibliotecznym odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem klienta systemu bibliotecznego Aleph (bez konieczności zainstalowania dodatkowych modułów systemu bibliotecznego, a szczególności serwera SIP2),

- oprogramowanie umożliwiające realizację ww. funkcji,

- współpraca z czytnikami kodów kreskowych używanymi w bibliotece Welch Allyn IT 3800,

- interfejs dla bibliotekarza w j. polskim.

Wymogi techniczne:

- obudowa: plastik, z elementami antypoślizgowymi

- wymiary: szer. max 380 mm x dług. max 280 mm,

- odczyt danych oraz odczyt i zapis stanu flagi zabezpieczającej do wys. min. 30 cm nad czytnikiem,

- moc:  ok. 1,5W,

- zasilanie: 12-24V DC,

- normy: EN 300330, EN 60950, EN 50364,

- mechanizmy antykolizyjne zapewniające odczyt wielu etykiet RFID jednocześnie,

- ekranowanie anteny ograniczające działanie czytnika, zabezpieczające przed przypadkowym odczytaniem woluminów leżących na blacie w pobliżu czytnika oraz pod nim.

Stanowisko ma być wyposażone w ręczny podajnik etykiet bibliotecznych RFID umożliwiający łatwe odklejanie etykiet z rolki. Urządzenie ma mieścić rolki, na których znajduje się do 1000 etykiet bibliotecznych RFID dostarczonych zamawiającemu.

- Mobilne urządzenie do skontrum

Urządzenie ma umożliwiać wyszukiwanie zadanych etykiet RFID, zapisywanie listy odczytanych etykiet RFID (skontrum), kontrola etykiet RFID na podstawie wprowadzonej listy, wprowadzanie parametrów wejściowych zarówno ręczne, jak i przez port USB oraz on-line przez wi-fi. Oprogramowanie ma umożliwiać transfer danych do systemu bibliotecznego.

Wymogi funkcjonalne:

- identyfikacja egzemplarzy za pomocą etykiet RFID oraz kodów kreskowych

- wyszukiwanie przestawionych egzemplarzy,

- wyszukiwanie konkretnych pozycji,

- wyszukiwanie pozycji według listy,

- ręczne wprowadzanie parametrów wejściowych za pomocą klawiatury,

- wyszukiwanie pozycji z nieprawidłowo ustawioną flagą zabezpieczającą  w etykiecie RFID,

- dźwiękowe i optyczne powiadamianie o odczycie etykiety,

- raportowanie wyników pracy,

- aplikacja ma umożliwiać transfer danych do systemu bibliotecznego ALEPH,

- praca online przez wifi,

- praca offline na danych pobranych z systemu ALEPH,

- interfejs w jęz. polskim.

Wymogi techniczne:

- urządzenie jednobryłowe, przystosowane do trzymania w jednej ręce, zawierające:

- czytnik RFID,

- czytnik kodów kreskowych,

- antena RFID,

- kolorowy, podświetlany ekran z dotykowym wyświetlaczem o przekątnej min. 3 cale,

- klawiaturę,

- wbudowany komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows oraz aplikacją do identyfikacji, sortowania/porządkowania i kontroli zbiorów,

- zakres działania anteny max: 15 cm,

- zasilanie akumulatorowe,

- dołączony akumulator i ładowarka,

- pojemność akumulatora pozwalająca na min. 4 godz. ciągłej pracy,

- możliwość wymiany akumulatorów bez ryzyka utraty danych,

- port USB pozwalający wymieniać dane z komputerem,

- praca w trybie on-line przez wi-fi;

- dźwiękowe  i świetlne sygnały zwracające uwagę na nieprawidłowe ustawienie woluminów,

- waga nie przekraczająca 850 g (wraz z akumulatorem),

- odporność na upadek z wysokości min. 1000 mm.

- Urządzenie do samodzielnych zwrotów (wrzutnia zewnętrzna) z taśmociągiem i wózkiem bibliotecznym

Wrzutnia ma umożliwiać użytkownikom dokonywanie samodzielnych zwrotów książek wypożyczonych tylko z Biblioteki PUM oraz sprawdzanie stanu konta bibliotecznego (po autoryzacji). Urządzenie ma być wykonane w wersji zewnętrznej z taśmociągiem, zainstalowane w fasadzie okiennej. Ze względu na dodatkowe utrudnienia związane z różnicą poziomów (ok. 450 mm) ma zostać zainstalowany dodatkowy taśmociąg  podnoszący książkę do wysokości wózka bibliotecznego w pełni zintegrowany z wrzutnią.

Wymogi funkcjonalne:

- praca w trybie online umożliwiającym zwrot książki, zmianę statusu flagi zabezpieczającej oraz zdjęcie oddanej książki z konta czytelnika,

- praca w trybie offline umożliwiającym zwrot książki, zmianę statusu flagi zabezpieczającej bez jednoczesnego zdjęcia oddanej książki z konta czytelnika,

- możliwość konfigurowania uprawnień czytelników do korzystania z wrzutni,

- możliwość otwierania wrzutni po identyfikacji etykiety RFID należącej do biblioteki PUM,

- dopuszczenie zwrotów egzemplarzy wypożyczonych tylko w bibliotece PUM,

- urządzenie powinno być wyposażone w taśmociąg przesuwający książkę do wnętrza pomieszczenia i umieszczający ją w wózku z uchylnym dnem,

- możliwość sprawdzania stanu konta bibliotecznego (po autoryzacji),

- możliwość wyboru przez czytelnika drukowania pokwitowania lub nie,

- możliwość wysyłania pokwitowań e-mailem na konto użytkownika,

- możliwość konfigurowania interfejsu (treści komunikatów dla użytkownika, tła ekranu),

- interfejs w jęz. polskim, angielskim i niemieckim.

Wymogi techniczne:

- monitor dotykowy LCD min. 17”, technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowanie,

- ekran urządzenia ma posiadać możliwość dostosowania do potrzeb osób  niedowidzących (możliwość zmiany wielkości liter, kontrastu),

- wbudowany czytnik kart bibliotecznych (możliwość czytania kodów kreskowych),

- wbudowany czytnik legitymacji studenckich (możliwość czytania kart Mifare),

- czytnik RFID do otwierania wrzutni za pomocą odczytu etykiety RFID,

- drukarka potwierdzeń z iluminowanym wylotem,

- obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna,

- urządzenie powinno być zamontowane w kołnierzu inox,

- wrzutnia ma być wyposażona w urządzenie gaszące ewentualny pożar,

- automatycznie zamykany otwór wejściowy urządzenia – wykonanie inox,

- wymiary otworu wrzutowego: szer. min. 270 mm, wys. min. 70 mm max. 90 mm,

- temperatura pracy od -200C do +500C,

urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2, który nie jest przedmiotem zamówienia i dostarczy go Zamawiający,

urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dostępną kolorystykę urządzenia do wyboru przez Zamawiającego.

Wymogi techniczne wózka bibliotecznego do wrzutni:

- wózek wykonany z aluminium z gładką i eloksalowaną powierzchnią,

- ruchome dno utrzymujące książki na optymalnej wysokości,

- wymiary wózka dostosowane do zaproponowanego modelu wrzutni,

- pojemność min.: 160 l,

- dno wózka ma być wyposażone w wykładzinę zabezpieczającą książki przed zniszczeniem,

- kółka obrotowe z pełnej gumy, z hamulcem na dwóch kółkach.

Warunki montażu:

Do zadań wykonawcy należy przygotowanie miejsca do montażu wrzutni oraz pomieszczenia zabezpieczającego urządzenie wraz z wózkiem bibliotecznym. Wrzutnia będzie zlokalizowana w holu na parterze biblioteki. Należy dostosować fasadę okienną do montażu wrzutni. Istniejąca szybę podzielić na dwie części. Część, w której montowana będzie wrzutnia według dołączonego rysunku. Druga część szklana.

Wymiary szyby:  szer. 2760 mm x wys. 2330 mm.

Należy wykonać pomieszczenie typu „open space”  ze stolarki aluminiowej w kolorze zbliżonym do fasady zewnętrznej (do ustalenia z Zamawiającym) o wymiarach pomieszczenia dostosowanych do prawidłowej eksploatacji urządzenia. Wysokość stolarki aluminiowej zapewniająca 200 mm wolnej przestrzeni pod sufitem. Drzwi do pomieszczenia z zamkiem zabezpieczającym o szerokości 1000 mm umożliwiające swobodny wyjazd wózka bibliotecznego oraz zapewniające odpowiednią eksploatację i konserwację urządzenia.

Szczegółowy zakres prac:

- Dostosowanie zewnętrznej fasady aluminiowej (skrajne pole o wym. 2760mm x 2330mm) do montażu urządzenia wrzutnia w szczególności:

  - demontaż istniejącej szyby oraz  wymiana pękniętej szyby obok na szybę demontowaną

  - wykonanie podziału okna dostosowanego do urządzenia wrzutni oraz do szerokości pomieszczenia wrzutni

  - profile aluminiowe w kolorze istniejącej stolarki zewnętrznej

  - dobór szkła wg schematu:

- Wykonanie ścianek pomieszczenia wrzutni z systemowej stolarki aluminiowej:

  - wysokość ścianki zapewniająca 20 cm wolną przestrzeń pod sufitem,

  - kolorystyka ścianki zbliżona do zewnętrznej fasady aluminiowej (do uzgodnienia z Zamawiającym),

  - zastosować szkło matowe, bezpieczne,

  - wykonać drzwi systemowe o szerokości dostosowanej do prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia wrzutni lecz nie mniejszej niż 1000 mm w świetle przejścia, z zamkiem zabezpieczającym,

  - pomalowanie ściany w pomieszczeniu wrzutni dwukrotnie wraz
z uzupełnieniem miejscowym gładzi. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

  - schemat pomieszczenia:

- Wymagane dostosowanie zasilania energetycznego oraz przyłączy internetowych

- Instalacje elektryczne:

Zasilanie wrzutni:

Do zadań wykonawcy należy doprowadzenie zasilania 230V z najbliższej istniejących tablic piętrowej zlokalizowanej w obiekcie. Zasilanie wrzutni wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym typu: A, 25A, 30mA z członem nadmiarowo-prądowym B 6A. Zabezpieczenia należy zamontować, podłączyć i opisać w tablicach piętrowych.

Oświetlenie pomieszczenia wrzutni:

Do zadań wykonawcy należy doprowadzenie zasilania oświetlenia 230V nowo budowanego pomieszczenia z najbliższej istniejących tablic piętrowej zlokalizowanej w obiekcie. Zasilanie obwodu oświetleniowego wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym typu: B 10A. Zabezpieczenia należy zamontować, podłączyć i opisać w tablicach piętrowych. W budowanym pomieszczeniu należy zamontować łącznik jednobiegunowy oraz oprawę oświetleniową świetlówkową w wersji p/t (łączniki i oprawy dostosowane do istniejącego systemu)

Przewody należy układać na istniejących trasach kablowych w przestrzeni międzysufitowej. Odejścia przewodów z tras kablowych wykonać w rurkach ochronnych. Wszystkie instalacje widoczne poniżej sufitu podwieszanego należy prowadzić w tynku w rurkach ochronnych. Wykonane bruzdy należy zaprawić a następnie odtworzyć strukturę ściany do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- protokoły pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, natężenie oświetlenia),

- dokumentację powykonawczą.

- Instalacje teletechniczne:

Do zadań wykonawcy należy doprowadzenie przyłączy internetowych z GPD zlokalizowanego na II kondygnacji budynku do montowanej wrzutni. Przyłącza internetowe wykonać przewodem UTP Cat. 5E 4x2x0.5. Nowo doprowadzone skrętki komputerowe od strony głównego serwera należy rozszyć na patch panelu typu: 19” 1U CAT. 5e 24 portowy (dostawa panelu w gestii wykonawcy zadania) a następnie opisać zaś od strony bramek zarobić końcówkę RJ 45. Przewody należy układać na istniejących trasach kablowych w przestrzeni międzysufitowej. Odejścia przewodów z tras kablowych wykonać w rurkach ochronnych. Wszystkie instalacje widoczne poniżej sufitu podwieszanego należy prowadzić w tynku w rurkach ochronnych. Wykonane bruzdy należy zaprawić a następnie odtworzyć strukturę ściany do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- protokoły pomiarów skrętki komputerowej,

- dokumentację powykonawczą.

Uwaga.

Wymienione powyżej instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi normami.

- Urządzenie do samodzielnego wypożyczania (selfcheck)

Urządzenie wolnostojące ma umożliwiać uprawnionym czytelnikom dokonywanie samodzielnej rejestracji wypożyczonych książek oraz sprawdzanie stanu konta bibliotecznego. Nie jest wymagane dostosowanie urządzenia do obsługi przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

Wymogi funkcjonalne:

- identyfikacja czytelnika za pomocą kart bibliotecznych i legitymacji studenckich (możliwość czytania kodów kreskowych oraz kart Mifare),

- identyfikacja czytelnika i weryfikacja jego uprawnień w systemie bibliotecznym,

- rejestracja wypożyczonych woluminów na koncie czytelnika,

- zmiana flagi zabezpieczającej na etykiecie RFID wypożyczonego woluminu,

- wyświetlanie stanu konta czytelnika,

- możliwość wyboru przez czytelnika drukowania pokwitowania lub nie,

- możliwość wysyłania pokwitowań e-mailem na konto użytkownika,

- interfejs w jęz. polskim, angielskim i niemieckim,

- możliwość konfigurowania interfejsu (treści komunikatów dla użytkownika, tła ekranu).

Wymogi techniczne:

- wszystkie elementy urządzenia powinny stanowić jedną całość

- obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna

- monitor dotykowy LCD min. 19”, technologia fali powierzchniowej SAW odporna na zarysowanie,

- ekran urządzenia ma posiadać możliwość dostosowania do potrzeb osób  niedowidzących (możliwość zmiany wielkości liter, kontrastu),

- półka ze zintegrowaną anteną RFID o wymiarach min. A4, wykonana z materiału odpornego na zarysowania, z zaokrąglonymi narożnikami,

- wbudowany czytnik kodów kreskowych,

- wbudowany czytnik legitymacji studenckich (możliwość czytania kart Mifare)

- jednostka centralna (komputer klasy PC wraz z systemem operacyjnym Windows)

- drukarka potwierdzeń z iluminowanym wylotem,

- urządzenie ma komunikować się z systemem bibliotecznym przez protokół SIP2, który nie jest przedmiotem zamówienia i dostarczy go Zamawiający,

- Urządzenie ma być podłączone do standardowego zasilania sieci energetycznej (230V 50Hz 6A) i do przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 – stały nr IP),

- dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony zamkiem patentowym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodnił 
z Zamawiającym kolorystykę urządzenia.

- Etykiety aluminiowe RFID na książki i czasopisma 1 kbit

Etykiety przeznaczone do zastosowań bibliotecznych, które po wklejeniu do książek powinny mieć częstotliwość pracy 13,56 MHz. Ze względu na usytuowanie wrzutni wymagane jest poprawne odczytywanie etykiet w temperaturze  od -200C do +500C.

Wymogi techniczne:

- etykieta ma być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami RFID systemu w bibliotece

- rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX,

- antena etykiety –  aluminium,

- etykieta papierowa samoprzylepna z podkładem silikonowym,

- klej: RA-2 (lub inny o tych samych parametrach),

- wymiary etykiety min. 50 mm x 80 mm,

- grubość etykiety: 120 µm,

- całkowita pamięć: 1024 bity R/W,

- minimalna liczba znaków do wykorzystania przez bibliotekę:80,

- odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,

- możliwość wielokrotnego zapisywania i odczytywania danych na etykiecie,

- bit zabezpieczający EAS chroniony hasłem,

- antykolizyjność, czyli możliwość poprawnego odczytywania w polu anteny wielu etykiet jednocześnie,

- zabezpieczenie przed kopiowaniem,

- trwałość gwarancyjna układu scalonego min. 10 lat,

- gwarantowana ilość zapisów i odczytów min. 100 000,

- powinna spełniać normę ISO/IEC 15693 lub równoważną.

Zamawiający wymaga, aby 20 tys. etykiet było dostarczonych z ustawioną flagą zabezpieczającą  EAS. Zamawiający wymaga, aby dostarczonych było 80 tys. sprawnych etykiet.

- Etykiety RFID na CD/DVD

Etykiety biblioteczne zabezpieczające płyty CD/DVD powinny być wykonane zgodnie ze standardem ISO 15693 i normami europejskimi – i pracujące w paśmie częstotliwości 13,56 MHz, przeznaczonej do aplikacji bibliotecznych. Antena etykiety po naklejeniu na płytę CD/DVD powinna się znajdować w obszarze niemetalizowanym.

Wymogi techniczne:

- etykieta ma być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami RFID systemu w bibliotece

- rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX,

- antena etykiety –  aluminium,

- etykieta papierowa samoprzylepna z podkładem silikonowym

- klej: RA-2 (lub inny o tych samych parametrach),

- wymiar min. etykiety średnica: 40 mm,

- wymiar min. anteny średnica: 33 mm,

- grubość etykiety: < 250 µm,

- całkowita pamięć: 1024 bity R/W,

- minimalna liczba znaków do wykorzystania przez bibliotekę:80,

- odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kV,

- możliwość wielokrotnego zapisywania i odczytywania danych na etykiecie

- bit zabezpieczający EAS chroniony hasłem,

- zabezpieczenie przed kopiowaniem,

- antykolizyjność, czyli możliwość poprawnego odczytywania w polu anteny wielu etykiet jednocześnie,

- trwałość gwarancyjna układu scalonego min. 10 lat,

- gwarantowana ilość zapisów i odczytów min. 100 000.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczonych było 2 tys. sprawnych etykiet.

- Licznik osób z kamerą termowizyjną (montaż podsufitowy)

Urządzenie ma być przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w Bibliotece Głównej. Ma służyć do liczenia osób wchodzących i wychodzących. Inteligentny  licznik osób odwiedzających z kamerą termowizyjną ma składać się z centralki i kamery termowizyjnej przystosowanej do montażu na suficie.

Wymogi funkcjonalne:

- zlicza osoby wchodzące i wychodzące,

- w przypadku braku zasilania zapamiętuje ostatnie wskazanie,

- niewielkie rozmiary centralki i czujki,

- oprogramowanie do współpracy z komputerem PC (dostarczonym przez Zamawiającego) umożliwiające prowadzenie i analizę statystyk ruchu obiektów przemieszczających się w strefach nadzorowanych,

- prosty i funkcjonalny interfejs użytkownika,

- sporządzanie statystyk z rejestracją godzinową, dzienną, tygodniową, miesięczną oraz roczną,

- dostępność danych w formacie tekstowym lub arkusza kalkulacyjnego lub możliwość eksportu danych do tych formatów,

- możliwość wydruku pobieranych danych,

- możliwość przesyłania danych drogą elektroniczną,

- interfejs w j. polskim.

Wymogi techniczne urządzenia sterującego:

- moc: 0,8-1 W

- przyłącza: RJ45

- zasilanie: z bezpiecznego zasilacza 220 V/12 V

- certyfikaty: RoHS

Wymogi techniczne kamery:

- pole pomiaru: kwadrat o wymiarach minimalnych: 2 × 2 m,

- śledzenie do 6 obiektów,

- montaż podsufitowy.

Warunki montażu:

- Instalacje elektryczne:

Zasilanie Kamery termowizyjnej:

Do zadań wykonawcy należy doprowadzenie zasilania 230V z najbliższej istniejących tablic piętrowej zlokalizowanej w obiekcie. Zasilanie kamery wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V. Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym typu: A, 25A, 30mA z członem nadmiarowo-prądowym B 6A. Zabezpieczenia należy zamontować, podłączyć i opisać w tablicach piętrowych.

Przewody należy układać na istniejących trasach kablowych w przestrzeni międzysufitowej. Odejścia przewodów z tras kablowych wykonać w rurkach ochronnych. Wszystkie instalacje widoczne poniżej sufitu podwieszanego należy prowadzić w tynku w rurkach ochronnych. Wykonane bruzdy należy zaprawić a następnie odtworzyć strukturę ściany do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- protokoły pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego),

- dokumentację powykonawczą.

- Instalacje teletechniczne:

Do zadań wykonawcy należy doprowadzenie przyłączy internetowych z GPD zlokalizowanego na II kondygnacji budynku do montowanej kamery. Przyłącza internetowe wykonać przewodem UTP Cat. 5E 4x2x0.5. Nowo doprowadzone skrętki komputerowe od strony głównego serwera należy rozszyć na patch panelu typu: 19” 1U CAT. 5e 24 portowy (dostawa panelu w gestii wykonawcy zadania) a następnie opisać zaś od strony bramek zarobić końcówkę RJ 45. Przewody należy układać na istniejących trasach kablowych w przestrzeni międzysufitowej. Odejścia przewodów z tras kablowych wykonać w rurkach ochronnych. Wszystkie instalacje widoczne poniżej sufitu podwieszanego należy prowadzić w tynku w rurkach ochronnych. Wykonane bruzdy należy zaprawić a następnie odtworzyć strukturę ściany do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- protokoły pomiarów skrętki komputerowej,

- dokumentację powykonawczą.

Uwaga.

Wymienione powyżej instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi normami.