ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

UNIT STOMATOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM DLA ZAKŁADU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ – 2 KPL

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….........................................................................

Typ/ Model:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: nowy nie powystawowy, produkcja 2016 r. lub nowsza………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | STOLIK LEKARZA |  |  |
| 1. | Zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę z pacjentem w pozycji leżącej „od tyłu” i „z boku pacjenta”. Stolik lekarza stabilnie zachowujący żądane położenie bez hamulca pneumatycznego | TAK |  |
| 2. | Stolik lekarza wyposażony w pięć rękawów „od góry” ( strzykawko-dmuchawka, rękaw turbinowy, mikrosilnik, lampę polimeryzacyjną, skaler ultradźwiękowy) | TAK |  |
| 3. | Stolik lekarza wyposażony w zintegrowaną tacę na narzędzia stomatologiczne o wymiarach nie mniejszych niż 30 cm x 40 cm poruszającą się na dwuramiennej przegubowej konstrukcji podtrzymującej mocującą tacę do stolika lekarza zapewniającą bardzo szeroki zakres ruchów i ustawień. | TAK |  |
| 4. | Rękaw ze strzykawko-dmuchawką 3 funkcyjną i zdejmowaną obudową do sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Rękaw turbinowy ze światłem i podłączeniem typu Midwest. | TAK |  |
| 6. | Rękaw mikrosilnika z mikrosilnikiem elektrycznym ze światłem LED, z regulacją prędkości obrotowej w zakresie: minimalnie 900 obr/min. - maksymalnie 40. 000 obr./min. | TAK |  |
| 7. | Skaler piezoelektryczny z częstotliwością pracy wywołującą zjawisko kawitacji z możliwością sterylizacji rękojeści i końcówek roboczych w sterylizatorze parowym. Współpracujący z końcówkami roboczymi standardu „EMS”, z regulowaną mocą i przepływem wody chłodzącej. | TAK |  |
| 8. | ➢ Rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną o mocy jednostkowej nie mniejszej niż 1800 mW/cm2 ± 10 %, z opcja narastającej mocy światła oraz zaprogramowanymi czasami świecenia. | TAK |  |
|  | ➢ Możliwość regulacji bezwładności ruchu obrotowego stolika względem osi pionowej mocowania do bloku spluwaczki. | TAK |  |
| 9. | ➢ Długość rękawa powyżej 79 cm, wyłączając długość końcówki pracującej. | TAK |  |
| 10. | ➢ Konstrukcje mechanizmów prowadzenia rękawów niewymagających blokad wysięgników. | TAK |  |
| 11. | ➢ Konstrukcja wysięgników eliminująca nadmierne zginanie rękawów podczas pobierania i odkładania końcówki oraz w trakcie jej pracy. | TAK |  |
| 12. | ➢ Możliwość rozbudowy o drugi mikrosilnik, turbinę (do łącznie 6 rękawów włączając strzykawko-dmuchawkę). | TAK |  |
| 13. | ➢ Przycisk zmiany kierunków obrotów mikrosilnika i potwierdzenie tej zmiany sygnalizacją świetlną. | TAK |  |
| 14. | ➢ Indywidualna regulacja intensywności sprayu we wszystkich końcówkach ( bez strzykawki, i bez lampy polimeryzacyjnej). | TAK |  |
|  | ➢ Przycisk włączenia/wyłączenia światła w turbinie i mikrosilniku oraz potwierdzenie zmiany stanu pracy sygnalizacją świetlną. | TAK |  |
| 15. | ➢ Przycisk włączenia/wyłączenia sprayu w mikrosilniku i skalerze oraz potwierdzenie zmiany statusu pracy sygnalizacją świetlną. | TAK |  |
| 16. | ➢ Maksymalna wysokość wysięgników rękawów nie większa niż 26 cm licząc od dolnej podstawy stolika lekarza do najwyższego punktu pracy wysięgników rękawów, wykluczająca ryzyko zderzenia z zabiegową lampą główną. | TAK |  |
| 17. | ➢ Przyciski automatycznego napełniania szklanki, spłukiwania spluwaczki i sterowania ruchami fotela w tym sterowanie pozycją „płukanie ust” i „pozycja 0”. | TAK |  |
| II | BLOK SPLUWACZKI I STOLIK ASYSTY |  |  |
| 1. | Blok spluwaczki odchylany o 900 | TAK |  |
| 2. | Możliwość obrotu stolika asysty wokół bloku spluwaczki z jednoczesnym wychyleniem za oparcie fotela. | TAK |  |
| 3. | Możliwość uzyskania wychylenia stolika asysty za oparcie fotela na odległość minimum 70 cm. mierzoną od końca ramienia stolika do bloku spluwaczki. | TAK |  |
| 4. | Możliwość obrotu stolika asysty w płaszczyźnie poziomej. | TAK |  |
| 5. | Wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela w stoliku asysty. | TAK |  |
| 6. | Dwa przewody ssaka (duży i mały) z regulacją intensywności przepływu powietrza | TAK |  |
| 7. | Zawór centralnej próżni umożliwiający pracę w systemie mokrego ssaka | TAK |  |
| 8. | Przycisk automatycznego napełniania szklanki. | TAK |  |
| 9. | Przycisk opłukiwania miski spluwaczki | TAK |  |
|  | Mocowanie systemu wewnętrznego obiegu wody destylowanej, umożliwiające w łatwy sposób jego napełnienie bez konieczności otwierania bloku spluwaczki. | TAK |  |
| III | LAMPA OŚWIETLENIOWA |  |  |
| 1. | Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu. | TAK |  |
| 2. | Możliwość ustawiania głowicy lampy w trzech płaszczyznach. | TAK |  |
| 3. | Źródło światła -diody LED. Maksymalne natężenie światła nie mniejsze niż 50.000 luxów. | TAK |  |
| 4. | Temperatura barwowa emitowanego światła 5000 K - 6500 K. | TAK |  |
| 5. | Możliwość płynnej i skokowej regulacji natężenia światła zabiegowego. | TAK |  |
| 6. | Możliwość łatwego demontażu i sterylizacji uchwytów lampy. | TAK |  |
| IV | FOTEL PACJENTA |  |  |
| 1. | Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta z obydwu stron niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty. | TAK |  |
| 2. | Podłokietniki z obydwu stron, jednakże z prawej strony umożliwiający łatwe wejście pacjenta (uchylny) | TAK |  |
| 3. | Grubość oparcia - nie przekraczająca 10 cm - oraz specjalny kształt fotela umożliwiający swobodne zmieszczenie dolnych kończyn lekarza i asystentki pod fotelem przy pracy z pacjentem leżącym. | TAK |  |
| 4. | Wąska podstawa fotela-szerokość podstawy do 29 cm. | TAK |  |
| 5. | Zagłówek z podwójnym przegubem umożliwiającym przyjmowanie dzieci i dorosłych i możliwością obsługi jedną ręką. | TAK |  |
| 6. | Sterowanie ruchami całego fotela w oparciu. | TAK |  |
| 7. | Kompensacja wysokości oparcia podczas jego wychylania ( podczas wychylania oparcia następuje zmiana jego długości-wysuwanie/wsuwanie pod siedzisko) | TAK |  |
| 8. | Synchronizacja wychylenia oparcia z siedziskiem fotela (podczas wychylania oparcia następuje zsynchronizowany ruch siedziska góra-dół) | TAK |  |
| 9. | Max. udźwig fotela 200 kg. | TAK |  |
| 10. | Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela . | TAK |  |
| 11. | Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza ( oprócz strzykawko-dmuchawki). | TAK |  |
| 12. | Automatyczna pozycja „0”. | TAK |  |
| 13. | Przynajmniej trzy programy ustawień fotela. | TAK |  |
| 14. | Automatyczna pozycja „ płukanie ust pacjenta” i powrót do ostatniej pozycji pracy. | TAK |  |
| V | STEROWNIK NOŻNY |  |  |
| 1. | Stabilny ( o wadze 3-3,5 kg ± 0,1 kg) o konstrukcji zapewniającej odpowiednią przyczepność do podłoża. | TAK |  |
| 2. | Z możliwością chwilowego włączenia/wyłączenia sprayu w mikrosilniku i skalerze bez konieczności przerywania pracy tymi końcówkami. | TAK |  |
| 3. | Włączanie/wyłączanie funkcji dmuchawki ( tzw. „chip blower”) w końcówce turbiny i mikrosilniku. Płynna regulacja mocy skalera. | TAK |  |
| 4. | Płynna regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika | TAK |  |
| 5. | Sterowanie ruchami fotela z możliwością równoczesnego sterowania ruchami siedziska i oparcia. | TAK |  |
| 6. | Włączanie/wyłączanie blokady ruchu fotela podczas pracy narzędziami innymi niż ze stolika lekarza. | TAK |  |
| VI | KRZESŁA LEKARZA I ASYSTY |  |  |
| 1. | Krzesło o typowej konstrukcji o regulowanej wysokości i stabilnej podstawie z podparciem części lędźwiowej kręgosłupa z nożną regulacją wysokości. | TAK |  |
| VII | UKŁAD SSACY |  |  |
| 1. | Pompa ssąca w systemie mokrym z możliwością instalacji separatora amalgamatu i obsługą do dwóch unitów jednocześnie. | TAK |  |
| VIII | VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1. | Kątnica do mikrosilnika ze światłowodem z przełożeniem obrotów 1:1, wewnętrznym system chłodzenia ,światłowód w postaci odlewu szklanego , mocowanie wiertła systemem „push button chuck” , możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym. Z gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy. | TAK |  |
| 2. | Kątnica turbinowa ze światłem diodowym i szybko-złączką z minimum trzema dyszami chłodzącymi. Łożyska ceramiczne, moc min. 20 W, masa końcówki ≤ 49 g. bez szybko-złączki, źródło światła LED, mocowanie wiertła systemem „push button check”, system zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu, możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym. Z gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy. | TAK |  |
| 4. | Mikrosilnik elektryczny ze światłem LED: waga nie więcej niż 85 gram, wewnętrzne chłodzenie, maksymalna prędkość obrotowa 40 000 obr./min. | TAK |  |