ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

DEFIBRYLATOR KLINICZNY Z KARDIOWERSJĄ, STYMULACJĄ, PULSOKSYMETRIĄ, NIBP I MONITOROWANIEM EKG 
Z 12 ODPROWADZEŃ – 3 kpl.

| Lp. | Parametr / warunek | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE | Tak |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów | Tak, podać < 6 kg – 20 pkt. ≥ 6 kg - 0 |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak |  |
| ZASILANIE | Tak |  |
|  | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, | Tak |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
| DEFIBRYLACJA | Tak |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa w trybie AED w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne 20 min. poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej | Tak |  |
|  | Łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku | Tak |  |
| MONITOROWANIE I REJESTRACJA | Tak |  |
|  | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu | Podać Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). | Tak |  |
| EKG/ RESPIRACJA | Tak |  |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | Tak |  |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV | Tak |  |
| STYMULACJA ZEWNĘTRZNA | Tak |  |
|  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA | Tak |  |
| PULSOKSYMETRIA | Tak |  |
|  | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy | Tak |  |
| NIBP | Tak |  |
|  | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów | Podać Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| MONITOROWANIE RKO | Tak |  |
|  | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Tak |  |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Tak |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE | Tak |  |
|  | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | Tak |  |
|  | Akumulator litowo –jonowy z czasem pracy min. 6 godz. ciągłego monitorowania- 1 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych- 1 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. , | Tak |  |
|  | Kabel do stymulacji-1 szt. | Tak |  |
|  | Torba na akcesoria z paskiem na ramię wyposażona w łyżki twarde, z możliwością zamontowania łyżek na bokach torby | Tak |  |
|  | Elektroda treningowa- 1 szt. | Tak |  |
|  | Adapter umożliwiający podłączenie defibrylatora do urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej- 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel zasilający 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | Tak |  |
| POZOSTAŁE | Tak |  |
|  | Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzone w materiałach firmowych producenta | Podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY - APARAT DO NAUKI PROCEDUR AED – 2 kpl.

| PRODUCENT | podać ………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| NAZWA/MODEL/TYP | podać ………………………………………………………………. |
| ROK PRODUKCJI | podać ………………………………………………………………. |
| L.p. | Specyfikacja techniczna | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
|  | Defibrylator szkoleniowy AED budową nawiązujący do prawdziwych urządzeń klinicznych | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia z wymiennych baterii powszechnie dostępnych w handlu | TAK |  |
|  | Komunikaty głosowe urządzenia wydawane w języku polskim z regulacją głośności | TAK |  |
|  | Wbudowanych minimum 10 scenariuszy zdarzeń wybieranych przyciskami na urządzeniu oraz za pomocą pilota zdalnego sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia min 3 własnych scenariuszy zdarzeń | Podać TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe do zmiany ustawień urządzenia i tworzenia własnych scenariuszy zdarzeń | TAK |  |
|  | Torba ochronna z uchwytem i miejscem na elektrody | TAK |  |
|  | Możliwość programowej zmiany i aktualizacji wytycznych pracy defibrylatora (ilości defibrylacji w serii, czasu na RKO itp.) | Podać TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Przystosowanie do współpracy z manekinami BLS w zakresie automatycznego rozpoznania prawidłowego miejsca przyklejenia elektrod defibrylacyjnych (opcja) | Podać TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |