ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zapytania

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

Nazwa oferowanego aparatu:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa producenta:………………………………………………………………………………………………………………………………..

| L. p. | Opis parametrów granicznych (odcinających) analizatora immunochemicznego | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą fluoroimmunoenzymatyczną. | Tak |  |
| 2. | Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczonego składnika pomiędzy próbkami i przeniesienia czynników zakaźnych na personel). | Tak |  |
| 3. | Stała gotowość do pracy. | Tak |  |
| 4. | Kalibracja w formie kodu kreskowego. | Tak |  |
| 5. | Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii). | Tak |  |
| 6. | Odczynniki gotowe do użycia. | Tak |  |
| 7. | Odczynnik do oznaczania Boreliozy w klasie IgG – wymagana możliwość wykonania badania w PMR. | Tak |  |
| 8. | Barkodowe identyfikowanie odczynników. | Tak |  |
| 9. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń i serii. | Tak |  |
| 10. | Zewnętrzny UPS. | Tak |  |
| 11. | Możliwość wykonywania różnych parametrów w jednym czasie. | Tak |  |
| 12. | Identyfikacja pacjenta. | Tak |  |
| 13. | Wprowadzanie informacji na temat rozcieńczenia próby. | Tak |  |
| 14. | Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów i płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia). | Tak |  |
| 15. | Możliwość oznaczania D-dimerów metodą immunoenzymatyczną. | Tak |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU |
| 1. | Bezpłatne przeglądy obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 2. | Bezpłatne naprawy analizatora w czasie trwania umowy. | Tak |  |
| 3. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora. | Tak |  |
| ODCZYNNIKI – ZAPOTRZEBOWANIE NA 24 MESIĄCE |
| L. p. | Opis / Kryterium | Wielkość opakowania | Ilość zamawianych testów |
| 1. | D-dimer | 60 | 600 |
| 2. | Czynnik von Willebranda | 30 | 450 |
| 3. | Automatyczny test do wykrywania nieprawidłowych operacji dotyczących mechanizmu pipetującego i układu optycznego. | 60 | 120 |

………………………………..

Podpis osoby/osób upoważnionej