Załącznik Nr 3 do Zapytania

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup serwera rack dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Serwer

Serwer musi być oznaczony:

- nazwą producenta,

- modelem (PN) oferowanego sprzętu,

- niepowtarzalnym numerem seryjnym (SN)

Informacje powyższe muszą być umieszczone w czytelny sposób na obudowie serwera, oraz muszą być wpisane w BIOS/UEFI, w standardowym miejscu dostępnym dla oprogramowania ewidencjonującego sprzęt IT.

Infolinia telefoniczna (pomoc techniczna) musi być dostępna w czasie obowiązywania gwarancji oraz posiadać wiedzę o nabytym sprzęcie (identyfikowanym przez numery seryjne podane na obudowie).

| Komponent | Serwer – 1 szt. | Odpowiedź Wykonawcy. Należy podać |
| --- | --- | --- |
|  |  | specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia |
|  |  | Podać nazwę producenta i model: |
| Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi i ramieniem na kable). | Tak/nie: |
|  | Serwer wyposażony w zdejmowany panel przedni. |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowy 1,8 GHz, x86 - 64 bity. Serwer | Liczba procesorów: |
|  | osiągający w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 640 punktów w | Liczba rdzeni per procesor: |
|  | konfiguracji dwuprocesorowej na zaoferowanych procesorach. | Liczba punktów uzyskanych w teście: |
|  |  | Producent i model: |
|  | Płyta główna wspierająca zastosowanie 2 procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy |  |
|  | do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |  |
| Pamięć RAM | 32 GB RDIMM DDR4 2666 MT/s w modułach o pojemności 16GB każdy. | Wielkość RAM: |
|  | Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum | Liczba banków pamięci: |

|  |  |  |  | 3TB RAM. |  |  |  | Wielkość pojedynczego modułu: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC . |  |  |
|  | Kontroler dysków |  |  | Serwer wyposażony w kontroler RAID sprzętowy, obsługa poziomów RAID 0, 1, 5, 6, 10, |  | Tak (podać): |
|  |  |  |  | 50, 60. Pamięć cache 2GB z podtrzymaniem bateryjnym. |  |  |
|  |  |  |  | Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę |  |  |
|  |  |  |  | RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. |  |  |
|  | Dyski twarde i |  |  | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 4 dysków LFF typu Hot Swap, |  | Tak/nie: |
|  | nośniki pamięci |  |  | SAS/SATA/SSD. |  |  |  |
|  |  |  |  | Zainstalowane 2 dyski 480GB SSD SATA 6G. |  |  |
|  |  |  |  | Opcjonalnie serwer musi umożliwiać instalację pamięci flash w postaci kart |  |  |
|  |  |  |  | microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. |  |  |
|  |  |  |  | Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe |  |  | 1. Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On- |  | Ilość portów: |
|  |  |  |  | LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty |  |  |
|  |  |  |  | rozszerzeń”. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Dwa porty Ethernet 10Gbit. |  |  |
|  | Interfejsy FC |  |  | Dwie karty FC HBA, minimum 1 port 16Gb na każdej karcie. |  | Tak/nie: |
|  | Sloty rozszerzeń |  |  | 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus |  | Tak/nie: |
|  |  |  |  | Width). |  |  |
|  | Porty |  |  | 5 x USB 3.0 (w tym minimum 1 port wewnętrzny) |  | Tak/nie: |
|  |  |  |  | 1x VGA z tyłu serwera |  |  |  |
|  |  |  |  | 1x dedykowany port sieciowy do zarządzania serwerem |  |  |
|  |  |  |  | Wewnętrzny slot na kartę microSD. |  |  |
|  | Zasilacz |  |  | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 450W. |  | Tak/nie: |
|  | Chłodzenie |  |  | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  | Tak/nie: |
|  | Karta zdalnego |  |  | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako |  | Tak (podać): |
|  | zarządzania |  |  | dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia |  |  |
|  |  |  |  | mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: |  |  |
|  |  |  |  |  | monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, |  |  |
|  |  |  |  |  | procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), |  |  |
|  |  |  |  |  | karty sieciowe |  |  |
|  |  |  |  |  | wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie |  |  |
|  |  |  |  |  | bez agentowym |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dostęp do karty zarządzającej poprzez |  |  |
|  |  |  |  |  | - | dedykowany port RJ45 z tyłu serwera |  |  |
|  |  |  |  |  | - | z poziomu przeglądarki webowej (GUI) |  |  |
|  |  |  |  |  | - | z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Architecture for Server Hardware, Server Management |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Command Line Protocol (SM CLP) |  |  |

|  |  |  | - | z poziomu skryptu (XML/Perl) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management |  |
|  |  |  |  | Interface) |  |
|  |  |  | wbudowane narzędzia diagnostyczne |  |
|  |  |  | zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego |  |
|  |  |  | obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z |  |
|  |  |  | serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń |  |
|  |  |  | serwisowych i zdalne monitorowanie |  |
|  |  |  | wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w |  |
|  |  |  | tym włączanie/wyłączanie serwera, restart i logowanie użytkownika |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP |  |
|  |  |  | passthrough) |  |
|  |  |  | obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) |  |
|  |  |  | wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i |  |
|  |  |  | klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i |  |
|  |  |  | USB |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie |  |
|  |  |  | rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji |  |
|  |  |  | konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer |  |
|  |  |  | (capping) |  |  |
|  |  |  | zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) |  |
|  |  |  | możliwość równoczesnej obsługi przez minimum 2 administratorów |  |
|  |  |  | wsparcie dla Microsoft Active Directory |  |
|  |  |  | obsługa SSL i SSH |  |
|  |  |  | wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API |  |
|  |  |  | wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients |  |
|  |  | możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) |  |
| Wspierane systemy |  | Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 | Tak (podać): |
| operacyjne |  | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |  |
|  |  | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware ESXi 6.0 U3 Vmware ESXi 6.7 |  |

| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na | Tak/nie: |
| --- | --- | --- |
|  | żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta |  |
|  | oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału |  |
|  | dystrybucyjnego producenta. |  |
|  | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z |  |
|  | normami ISO 9001 oraz ISO 14001. |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. |  |
| Licencje | Serwer musi być dostarczony wraz z licencjami: | Tak (podać): |
|  |  | Windows Server Standard 16lic MOLP |  |

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji.

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego w miejscu instalacji.

Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera.